## Slide 1
Aluno(a)s: Ana Clara Kniss, Erick Lemos Barreto, Mariana Ferreira e Melissa Moreira de Oliveira
Turing Complete
PUZZLE GAME

## Slide 2
Camadas computacionais
  Ana

## Slide 3
Tudo em um computador pode ser contruído a partir de um componente básico chamado NAND. Você será desafiado através de uma série de puzzles para descobrir o caminhos das portas NAND até chegar à aritmética, à memória e até mesmo às arquiteturas completas de CPU.
Sobre o jogo
  Ana

## Slide 4
Ao completar o jogo...
Ao completar o jogo você terá um entendimento profundo sobre:
  -Assembly
  Conjuntos de instruções de CPU
  Como componentes básicos estão relacionados
  Entendimento sobre como funcionanam declarações condicionais, loops e funções em assembly e hardware.
  Ana

## Slide 5
Lógica e
Aritmética
Montagem de portas lógicas
Nas primeiras fases cria-se as portas lógicas necessárias para as fases subsequentes, a partir da porta NAND, já que essa é uma porta universal e pode gerar todas as outras portas necessárias.
Nessas fases cria-se os componentes necessários para realizar as funções de uma máquina que tenha completude de Turing, como componentes de adição, contador, decodificador, switch, etc.
Memória
Arquitetura da CPU
Nessas fases usa-se os componentes criados para montar um processador funcional, tendo como etapa final um computador que consiga fazer as operaoces basicais, logicas e condicionais.
Nessas fases criam-se os componentes necessários para implementação da manipulação das registrados, como também realiza-se a prática da lógica necessária para poder realizar isso.
Fases
  Ana

## Slide 6
Component Factory
O jogo possui uma fábrica de componentes, nela, pode-se criar novos componentes customizados, podendo ser usada para customizar componentes já existentes e adicionar mais funções a componentes já existentes.
  Ana

## Slide 7
O half adder foi implementado usando uma porta XOR, pois 0+1 ou 1+0 = 1 em soma binária, e para bit de carry usa-se uma porta AND pois 1+1 = 0 com 1 de carry.
O full adder segue a mesma lógica porém com 3 inputs, sendo assim precisou-se adicionar uma lógica complementar pois 1+1+1 = 1 com 1 de carry, e 1 + 0 + 1 = 0 com 1 de carry.
Adder
  Mariana

## Slide 8
  Mariana

## Slide 9
Inversor de sinal
Esse componente inverte o sinal de um número usando complemento de dois, Isso realiza-se fazendo a operação NOT do número, e com esse valor somando 1, o resultado é o número com sinal invertido
  Mariana

## Slide 10
Nessa fase é construído componente que é capaz de realizar várias operações lógicas (OR, NAND, NOR, AND) e aritméticas (ADD, SUB) em dois bytes de entrada. As diferentes operações são selecionadas através de sinais de controle que direcionam os bits de entrada através do caminho apropriado no circuito.
Arithmetic Engine
  Mariana

## Slide 11
Seletor de dados
Esse circuito representa um seletor de dados.
Tem 3 inputs, A e B, e o input que seleciona qual entrada irá passar para a saída.
Isso é realizado com um inversor de bit, que é ligado ao enable de um switch, sendo assim somente um dos inputs(A ou B) estará ativo por vez.
  Melissa

## Slide 12
Saving Gracefully
Nessa fase cria-se um circuito em que um valor é salvo quando o pin “Save” estiver ativo(1), tendo como output sempre o valor que estiver salvo.
O outro pin é o valor que será salvo(0 ou 1).
Save
Value
Componente esperado
  Melissa

## Slide 13
Decodificador
Nessa fase cria-se um decodificador de 3 bits, de 0 a 7 (1º à 8º).
A implementação foi feita com portas AND para cada uma das possibilidades(2^3), isso pode ser facilmente implementado com o uso de inversores de bit.
Entradas:
A, B, C (3 bits)
Saídas:
D0 = 000 (0)
D1 = 001 (1)
D2 = 010 (2)
D3 = 011 (3)
D4 = 100 (4)
D5 = 101 (5)
D6 = 110 (6)
D7 = 111 (7)
  Melissa

## Slide 14
Contador
Nessa fase cria-se um contador, esse componente possui uma registradora que irá armazenar o valor que será usado para incrementar ele mesmo, ou pode sofrer um ‘overwrite’. O multiplexador regula se o valor sera incrementado ou se sofrerá overwrite.
  Melissa

## Slide 15
Little Box
Nessa fase há um espaço limitado. O output tem um pin enable, esse deve ser ativado quando load estiver ativo.
Há 2 pins que definem o endereço no qual será feito load e/ou save do valor encontrado no input.
Save
Load
A(inativo)
B(ativo)
0 ou 1
A0
A1
B0
B1
  Melissa

## Slide 16
Condições
Nessa fase cria-se a parte das condições(if, s.
para verificar se input==0 faz-se input+(-1), se não houver carryout, valor==0.
Para verificar se input<0 verifica-se se o pin -128 está ativo.
Para verificar se input>0 verifica-se se o pin -128 está desativado, e se há carryout do valor+(-1), isso significando que valor!=0 e valor>0.
  Melissa

## Slide 17
Turing Complete
  Melissa

## Slide 18
Explicação
  Melissa
  O programa possui as instruções a serem executadas no processador.
  O processador possui 6 registradoras. A registradora 0 pode ser usada para números imediatos, ou para saída de um valor(output).
  As registradoras 1 e 2 são usadas para operações(or,and, soma, subtração,etc).
  A registradora 3 recebe o resultado da operação realizada.
  As registradoras 4 e 5 podem ser usadas para load/save.
  O componente ‘Lógica e Aritmética’ realiza as operações OR, NAND, NOR, AND, ADD, SUB.
  O componente ‘Condições’ pode ser usada para ‘branches’, sendo util para criação de loops pois tem como condições, never, =0, <0, <=0, Always, ≠0, >=0, >0. Caso uma condição se faça verdadeira o valor armazenado na registradora 0 será carregado para o contador e fará um overwrite.

## Slide 19
Nessa fase precisa ler um input, adicionar 5 a ele, e então fazer a saída desse valor.
Isso foi realizado pelos seguintes passos:
  Copiar o input para a registradora 1
  Colocar o valor imediato 5(na registradora 0).
  Copiar o valor da registradora 0 para a registradora 2.
  Somar(os inputs são as registradoras 1 e 2).
  Copiar o resultado da soma(Registradora 3) para a registradora 0.
  Fazer a saída do resultado(registradora 0 para output)
  Erick

## Slide 20
Nessa fase precisa-se multiplicar 2 * 3 * input. Essa fase também disponibiliza a utilização de ‘nomes’ para instruções ao invés do uso somente com o código(valor) com na fase anterior.
  É definido o ‘nome’ x para o valor 6.
  Copia-se o input para a registradora 5(quantidade de iterações).
  É iniciado o label loop.
  É feita a cópia do valor da registradora 4 para a 1(input A da soma).
  Imediato de x(6), sendo esse armazenado na registradora 0.
  É feita a cópia do valor da registradora 0 para a 2(input B da soma).
  Copia-se o resultado da soma(registradora 3) para a registradora 4.
  Copia-se o valor da registradora 5 para a registradora 1(para podermos decrementar o número de iterações existentes).
  Imediato de 1 para usar na decrementação.
  Copia-se o valor da registradora 0(valor = 1), para registradora 2, realizando então a subtração.
  Imediato do valor 0 para limpar as registradoras 1 e 2.
  Copia-se o resultado da decrementação para a registradora 5.
  Chama-se o label loop, e é testado se o valor de iteração é > 0, caso seja maior que 0 o loop continua.
  A registradora 4 possui o resultado da multiplicação que foi realizada por somas sucessivas, copia-se esse valor para a registradora 0.
  É feito a saída do valor da registradora 0.
  Erick

## Slide 21
  Erick

## Slide 22
Obrigado
pela
atenção